## Технические характеристики

#### Измерение постоянного напряжения

| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Вх.импеданс |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 мВ | 10 мкВ | 0.03%+3 е.м.р. | 1000 МОм |
| 3 В | 100 мкВ |  | 1000 МОм |
| 30 В | 1 мВ |  | 10 МОм |
| 300 В | 10 мВ |  | 10 МОм |
| 1000 В | 0.1 В |  | 10 МОм |

#### Измерение переменного напряжения (True RMS)

| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Вх.импеданс |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 Гц…50 Гц | 50 Гц…10 кГц | 10 кГц…20 кГц | 20 кГц…30 кГц | 30 кГц…50 кГц |  |
| 300 мВ | 10 мкВ | 2% + 80 е.м.р. | 0,5% + 30 е.м.р. | 1% + 80 е.м.р. | 5% + 80 е.м.р. | 10% + 80 е.м.р. | 1 МОм ¦¦ 0,1 мкФ |
| 3 В | 100 мкВ | 2% + 80 е.м.р. |  | не нормировано |  |
| 30 В | 1 мВ | 3% + 80 е.м.р. |  | не нормировано |  |
| 300 В | 10 мВ | не нормировано |  |
| 750 В | 0.1 В | не нормировано |  |

#### Измерение постоянного тока

| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Входной импеданс |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 мкА | 10 мкА | 0,1%+ 30 е.м.р. | 1 Ом |
| 10 А | 1 мА | 1,5%+ 30 е.м.р. | 0,01 Ом |

#### Измерение переменного тока (True RMS)

| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Вх.импеданс |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 Гц…50 Гц | 50 Гц…10 кГц | 10 кГц…20 кГц | 20 кГц…30 кГц | 30 кГц…50 кГц |  |
| 300 мА | 10 мкА | 2% + 30 е.м.р. | 0,5% + 30 е.м.р. | 1% + 80 е.м.р. | 5% + 80 е.м.р. |  |
| 10 А | 1 мА | не нормировано | 1,5% + 30 е.м.р. | 3% + 30 е.м.р. | не нормировано |  |

#### Измерение сопротивления

| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Напряжение откр.контура | Ток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 Ом | 10 мОм | 0,5% + 30 е.м.р. | 2,5 В | ~ 1 мА |
| 3 кОм | 100 мОм |  |  | ~ 1 мА |
| 30 кОм | 1 Ом |  |  | ~ 250 мкА |
| 300 кОм | 10 Ом |  |  | ~ 25 мкА |
| 3 МОм | 100 Ом | 0,1% + 3 е.м.р. |  | ~ 2,5 мкА |
| 30 МОм | 1 кОм | 0,2% + 3 е.м.р. |  | ~ 0,25 мкА |
| 100 МОм | 100 кОм | 0,5% + 3 е.м.р. |  | ~ 0,25 мкА |

#### Тест диодов и неразрывность

| Диапазон | Тестовый ток | Звуковой сигнал |
| --- | --- | --- |
| 2 В | 1 мА | <150 Ом (неразрывность) |

#### Частота (синус)

| Частотный диапазон | Чувствительность | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| 10 Гц…300 кГц | 300 мВ | не нормировано |
| 300 кГц...30 МГц | 1,5 В | не нормировано |

#### Частота

| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| 300 Гц | 0,01 Гц | 0.05%+2 е.м.р. |
| 3 кГц | 0,1 Гц |  |
| 30 кГц | 1 Гц |  |
| 300 кГц | 10 Гц |  |
| 3 МГц | 100 Гц |  |
| 30 МГц | 1 кГц |  |