Технические характеристики

| Измеритель статических потенциалов | FG-100B |
| --- | --- |
| Источник питания | 006P 9 В сухой аккумулятор (рекомендуется щелочной) |
| Температурное разрешение | 1°C |
| Диапазон измерения | от 0 до 700°C |
| Точность измерения | ±3°C (от 300 до 6000), ±5°C (в других диапазонах) |
| Датчик температуры* | Термопара К (СА — хромель-алюмель) |
| Экран | 3,5-разрядный ЖК-дисплей (отображает информацию о негодности батареи и выгорании датчика) |
| Условия эксплуатации | Температура / влажность окружающей среды: от 0 до 40°C, от 20% до 90% (относительная влажность, без конденсации) |
| Условия окружающей среды (согласно стандарту IEC/UL 61010-1 | Допустимый уровень загрязнения 2 |
| Размеры** | 68×140×38 мм |
| Вес*** | 125 г |

* Датчик температуры (№ 191-212 или 191-212C) применяют только для измерения температур ниже 500°С. Для более высоких температур следует использовать соответствующий температурный щуп.

** Размеры приведены без учета выступов.

*** Масса с учетом аккумулятора.

Дополнительно поставляемые компоненты

| Артикул | Описание |
| --- | --- |
| А1310 | Температурный пробник (общая длина 1,2 м). Для паяльных ванн |
| С1220 | Температурный пробник (общая длина 1,1 м). Выносной |
| C1541 | Комплект температурных пробников. Для термовоздушных станций |
| 191-212 | Датчик (термопара), 10 шт. |