Технические характеристики рефлектометра портативного РЕЙС-100:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Частота калибрационных меток, кГц | 24000 ± 14 |
| Диапазоны измеряемых расстояний (при коэффициенте укорочения 1,5), м | От 0 до 12,5; от 0 до 25; от 0 до 50; от 0 до 100; от 0 до 200; от 0 до 400; от 0 до 800; от 0 до 1600; от 0 до 3200; от 0 до 6400 |
| Пределы допускаемой основной приведенной (к верхнему пределу измерений (к ВП)) погрешности измерений расстояния, % | ±0,2 в диапазонах измерений с верхними пределами от 200 до 6400 м; ±0,8 в диапазонах измерений с верхними пределами 25, 50, 100 м |
| Пределы допускаемых значений приведенной (к ВП) погрешности измерений расстояния в рабочих условиях применения, % | ±0,4 в диапазонах измерений с верхними пределами от 200 до 6400 м; ±1,5 в диапазонах измерений с верхними пределами 25, 50, 100 м |
| Диапазон устанавливаемых значений коэффициента укорочения | От 1 до 4 |
| Дискретность установки коэффициента укорочения | 0,001 |
| Отсчет расстояния | с помощью двух вертикальных курсоров – курсор 0 и курсор 1 |
| Диапазон устанавливаемых значений коэффициентов растяжки участка рефлекто- граммы вокруг активного курсора с кратностью 2 | 64 для диапазона от 0 до 12,5 м; 128 для диапазона от 0 до 25 м; 256 для диапазона от 0 до 50 м; 512 для диапазона от 0 до 100 м; 1024 для диапазона от 0 до 200 м; 2048 для диапазона от 0 до 400 м; 4096 для диапазона от 0 до 800 м; 8192 для диапазона от 0 до 1600 м; 16384 для диапазона от 0 до 3200 м; 32768 для диапазона от 0 до 6400 м |
| Амплитуда зондирующего импульса, В | Не менее 4 на нагрузке 50 Ом |
| Длительность зондирующего импульса, мкс | От 10 х 10-3 до 4 (менее 10 нс не нормируется) |
| Выходное сопротивление прибора, Ом | От 30 до 450 |
| Перекрываемое прибором затухание, дБ | 60 |
| Диапазон измерений сопротивления, Ом | От 0 до 10000 |
| Память | Хранение до 20 рефлектограмм, в том числе при отсутствии питания |
| Режимы при работе с памятью | Присвоение имени запоминаемой рефлектограмме до 14 символов; запоминание рефлектограмм с растяжкой 2, 4, 8, 16, 32, 64 раза; запоминание рефлектограмм с усреднением от 2 до 100; удаление рефлектограмм из памяти; измерение расстояния с помощью двух курсоров; включение растяжки в пределах запомненной рефлектограммы; настройка параметров прибора по параметрам запомненной рефлектограммы; запоминание и удаление до 32 коэффициентов укорочений |
| Режимы измерения | нормальный - считывание и отображение текущей рефлектограммы со входа; сравнение - наложение двух рефлектограмм (вход и память, память и память); разность - отображение разности двух рефлектограмм (вход - память, память - память) |
| Уровень подавления входных несинхронных помех при работе в режиме усреднения по 50 реализациям, Дб | Не менее 20 |
| Общие характеристики |
| Параметры электрического питания | 4 гальванических элемента или аккумулятора типа АА от 4,2 до 6 В, от источника постоянного тока от 4,8 до 6 В |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, ºС | От -10 до +55 |
| Время установления рабочего режима, мин | Не более 1 |
| Время непрерывной работы в рабочих условиях применения при сохранении своих технических характеристик при питании от внешнего источника питания постоянного тока, ч | Не менее 8 |
| Средняя наработка на отказ, ч | Не менее 6000 |
| Гамма - процентный ресурс | Не менее 10000 ч при γ = 90 % |
| Габаритные размеры, мм | Не более 106 х 243 х 59 |
| Габаритные размеры видимой части экрана, мм | Не более 70 х 40 |
| Масса со встроенными элементами питания, кг | Не более 0,75 |
| Масса в потребительской таре, кг | Не более 2 |