Технические характеристики цифрового рефлектометра РЕЙС-205:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диапазоны измеряемых расстояний до места повреждения или конца линии (при коэффициенте укорочения 1,500) | 12,5; 25; 50; 100; 200; 400; 800; 1600; 3200; 6400; 12800; 25600; 51200; 102400 м |
| Пределы допускаемых значений основной приведенной погрешности измерения расстояния на диапазонах от 100 до 102400 м (от конечного значения диапазона) | ±0,2 % |
| Пределы допускаемых значений приведенной погрешности измерения расстояния в рабочих условиях применения на диапазонах от 100 до 102400 м (от конечного значения диапазона) | ±0,4 % |
| Диапазон устанавливаемых значений коэффициента укорочения | От 1 до 7 с дискретностью установки коэффициента укорочения 0,001 |
| Отсчет расстояния | С помощью двух вертикальных курсоров - нулевого и измерительного |
| Диапазон устанавливаемых значений коэффициента растяжки участка рефлектограммы вокруг активного курсора с кратностью 2 (при коэффициенте укорочения 1,500), м | От 0 до 12,5 при максимальном значении растяжки 16; от 0 до 25 при максимальном значении растяжки 32; от 0 до 50 при максимальном значении растяжки 64; от 0 до 100 при максимальном значении растяжки 128; от 0 до 200 при максимальном значении растяжки 256; от 0 до 400 при максимальном значении растяжки 512; от 0 до 800 при максимальном значении растяжки 1024; от 0 до 1600 при максимальном значении растяжки 2048; от 0 до 3200 при максимальном значении растяжки 4096; от 0 до 6400 при максимальном значении растяжки 8192; от 0 до 12800 при максимальном значении растяжки 16384; от 0 до 25600 при максимальном значении растяжки 32768; от 0 до 51200 при максимальном значении растяжки 65536; от 0 до 102400 при максимальном значении растяжки 131072 |
| Амплитуда зондирующего импульса | На нагрузке 50 Ом не менее 7 В (повышенная – 22 В) |
| Длительность зондирующего импульса | Регулируется от 10 нс до 30 мкс |
| Возможность включения импульса компенсации | На диапазонах от 1600 м и выше |
| Амплитуда импульса компенсации | На нагрузке 50 Ом не менее 7 В. |
| Длительность импульса компенсации | От 0 до 15 мкс (Амплитуда зондирующего импульса длительностью менее 15 нс не нормируется) |
| Выходное сопротивление прибора | От 30 до 410 Ом |
| Перекрываемое прибором затухание | Не менее 86 дБ |
| Память | Сохранение до 500 рефлектограмм, в том числе при отсутствии питании |
| Режимы при работе с памятью | Присвоение имени запоминаемой рефлектограмме до 14 символов; запоминание рефлектограмм с растяжкой 2, 4, 8, 16, 32, 64 раза; запоминание с усреднением от 2 до 255 рефлектограмм; удаление рефлектограмм из памяти; измерение расстояния с помощью двух курсоров; включение растяжки в пределах запомненной рефлектограммы; настройка параметров прибора по параметрам запомненной рефлектограммы; запоминание и удаление до 100 значений коэффициентов укорочений |
| Режимы измерения | Нормальный - считывание и отображение текущей рефлектограммы одного из входов; сравнение - наложение двух рефлектограмм с любых двух входов или памяти и входа; разность – отображение разности двух рефлектограмм с любых двух входов или между памятью и входом; связь - отображение рефлектограммы канала L1-L2, L1-L3 |
| Уровень подавления входных несинхронных помех при работе в режиме усреднения по 50 реализациям | Не менее 20 дБ |
| Диапазон измерения сопротивления шлейфа мостовым методом | От 0,1 до 50 000 Ом |
| Предел допускаемых значений абсолютной погрешности измерения сопротивления шлейфа | (0,001R + 0,1) Ом, при сопротивлении шлейфа от 0,1 до 999,9 Ом (R - индицируемое прибором сопротивление); (0,001R + 1) Ом, при сопротивлении шлейфа от 1,000 до 9,999 кОм; (0,002R + 10) Ом, при сопротивлении шлейфа от 10 до 50 кОм |
| Предел допускаемых значений абсолютной погрешности измерения сопротивления шлейфа в рабочих условиях применения | (0,002R + 0,1) Ом, при сопротивлении шлейфа от 0,1 до 999,9 Ом; (0,002R + 1) Ом, при сопротивлении шлейфа от 1,000 до 9,999 кОм; (0,004R + 10) Ом, при сопротивлении шлейфа от 10 до 50 кОм |
| Диапазон измерения омической асимметрии мостовым методом при сопротивлении шлейфа | Не более 2 кОм от 0,1 до 100 Ом |
| Предел допускаемых значений абсолютной погрешности измерения омической асимметрии | (0,002R + 0,1) Ом |
| Диапазон измерения сопротивления изоляции мостовым методом | От 0,01 до 10000 МОм |
| Предел допускаемых значений абсолютной погрешности измерения сопротивления изоляции | 0,01R |
| Предел допускаемых значений абсолютной погрешности измерения сопротивления изоляции в рабочих условиях применения | 0,02R |
| Диапазон измерения емкости мостовым методом | От 1 до 10000 нФ |
| Предел допускаемых значений абсолютной погрешности измерения емкости | (0,05С +0,1) нФ (С – индицируемая прибором емкость) |
| Предел допускаемых значений абсолютной погрешности измерения емкости в рабочих условиях применения | (0,1С + 0,1) нФ |
| Диапазон измерения расстояния до места утечки в мостовом режиме | От 0 до 60 км при погонном сопротивлении 30 Ом/км |
| Предел допускаемых значений основной относительной погрешности измерения расстояния | ±1 % при сопротивлении шлейфа до 2 кОм и сопротивлении утечки от 0 до 10 МОм |
| Предел допускаемых значений относительной погрешности измерения расстояния в рабочих условиях применения | ±2 %. при сопротивлении шлейфа до 2 кОм и сопротивлении утечки от 0 до 10 МОм |
| Диапазон измерения уровня помех на постоянном и переменном токе в мостовом режиме | От 0 до 200 В |
| Предел допускаемых значений абсолютной погрешности измерения уровня помех на постоянном и переменном токе | 0,05 U (U – индицируемое прибором напряжение) |
| Общие характеристики |
| Отображение информации | Рефлектограммы и результаты их обработки - в графическом виде; режимы, параметры и информация - в алфавитно-цифровом и символьном видах |
| Обеспечение технических характеристик | Не более 2 минут по истечении времени установления рабочего режима |
| Прибор допускает непрерывную работу в рабочих условиях применения при сохранении своих технических характеристик в пределах норм | Течение времени не менее 8 ч при питании от внешнего источника постоянного тока |
| Прибор сохраняет свои технические характеристики при питании | От 10 гальванических элементов или аккумуляторов типа АА напряжением от 10,2 до 14 В; от источника постоянного тока напряжением от 11 до 15 В |
| Ток, потребляемый прибором от источника постоянного тока | Не более 0,5 А, при номинальном напряжении 12 В |
| Средняя наработка на отказ | Не менее 6000 ч |
| Гамма - процентный ресурс прибора | Не менее 10000 ч при g = 90 % |
| Габаритные размеры прибора | 275 х 166 х 70 мм |
| Масса прибора со встроенными элементами питания | Не более 2,5 кг |
| Масса прибора в потребительской таре | Не более 5 кг |